ПРОЈЕКТНИ ЗАДАТАК

ЗА ИЗРАДУ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА, ПРОЈЕКАТА ПРЕПАРЦЕЛАЦИЈЕ СА ПРОЈЕКТИМА ГЕОДЕТСКОГ ОБЕЛЕЖАВАЊА И ЕЛЕБОРАТА ГЕОДЕТСКИХ РАДОВА ЗА ИЗГРАДЊУ ОБЈЕКТА ЈАВНЕ ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ У НАСЕЉИМА РАКИТА, ЗВОНЦЕ И ЗВОНАЧКА БАЊА

- Правни и плански основ:

Инвеститор/наручилац израде Урбанистичког пројекта је Општина Бабушница

Плански основ за израду Урбанистичког пројекта је Просторни план општине Бабушница.

Урбанистичко-техничка документација треба да буде израђена у свему у складу са Законом о планирању и изградњи (''Службени гласник РС'', бр. 72/09, 81/09 - испр., 64/10 - одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 - одлука УС, 50/13 - одлука УС, 98/13 - одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 - др. закон, 9/20, 52/21 и 62/2023), и Правилником о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања (“Службени гласник РС”, бр.32/2019) и осталим релевантним законским и подзаконским актима који регулишу област изградње овакве врсте објеката.

- Повод и циљ израде Урбанистичког пројекта

Повод за израду Урбанистичког пројекта за потребе изградње објекта јавне намене -јавне водоводне мреже јесте обезбеђивање пијаће воде за насеља Ракита, Звонце и Звоначка Бања.

Циљ израде Урбанистичког пројекта је формирање парцела јавне намене за потребе утврђивања јавног интереса ради стварања услова за изградњу објеката јавне намене, као што је предвиђено чланом 60, став 2 и став 3, Закона о планирању и изградњи.

У циљу привођења намени предметног простора неопходно је извршити препарцелацију израдом пројекта препарцелације са пројектима геодетског обележавања и елаборате геодетских радова, за спровођење у катастру непокрености, за земљиште јавне намене које буде одређено Урбанистичким пројектом. Пројекте препарцелације са Пројектима геодетског обележавања и Елаборате геодетских радова урадити посебно за сваку катастарску општину и то: КО Вучи Дел, КО Ракита, КО Звонце, КО Звонце (Звоначка бања) и КО Јасенов Дел (као што је наведено у образцу понуде).

Саставни део урбанистичког пројекта је и идејно решење предметног водовода које је израђено и обавеза Наручиоца је да израђивачу урбанистичког пројекта достави катастарско-топографски план и израђено идејно решење јавне водоводне мреже у електронском облику у pdf и dwg формату.

- Локација

Урбанистички пројекат обухвата простор у атару села Ракита, села Звонце, у које спада и Звоначка бања и атару села Јасенов Дел. Урбанистички пројекат обухвата простор, тј. катастарске парцеле кроз којих пролази цевовод за планирани водовод, а нарочито парцеле на којима ће се градити надземни објекти у функцији водовода, тј прекидне коморе, резервоари и бустер станице.

- Границе обухвата Урбанистичког пројекта:

Цевовод и објекти водоснабдевања насеља Ракита, Звонце и Звоначка бања у општини Бабушница на кат. пар. бр. 612, 614. 613 све КО Вучи дел, 4396, 4349, 4348, 4347, 4346, 4345, 4344, 4353, 4343 (прек.комора), 4342, 6555, 6553(пут), 4332, 4331, 4281, 3735, 3736, 3740, 3739, 3741, 3742, 3747, 3749, 3751(резервоар Ракита), 3760, 3761, 3744(пут), 3671, 3672, 3670, 3614, 3611, 3610, 3609, 3608, 3607, 3606, 3599, 6553(пут), 3161, 3212, 3213, 6535(пут), 6559, 6537, 3624(пут), 3647(пут), 6547, 2124, 2123, 6558, 2123, 2122, 2124, 2128, 6545(пут), 1894, 1897, 2056, 2055, 2046, 2044, 2042, 2031, 2030, 2021/1, 2023, све КО Ракита, к.п. бр. 2618, 2616, 2610, 2609, 2604, 2597, 3152(пут), 2583, 2582, 2584, 2585, 2184, 2180, 2177, 2166, 2165, 2164, 2163(резервоар Звонце), 2167, 2135, 2134, 3159/1(Звоначка река), 3150, 2319, 2321, 2322, 2323, 2324, 3151/1(пут-пруга), 3151/2, 2332, 2333, 2349, 3161, 910, 909/1(бустер станица), 3142(пут223), 825/3, 825/2, 825/1, 861(пут), 862, 863, 808, 807(резервоар З. Бања) 864, 826(пут), 847/1, 841/1, 838/1, 828, 871, 859(пут), 879/2, 879/1, 879/3, 877, 890/2, 890/1, 891/1, 891/6, 891/7, 891/2, 891/3, 891/4, 891/5, 891/10, 891/9, 892, 895/1, 896, 1717/1, 1721, 1722, 1723, 1819, 1959, 1702(бустер станица), 3147(поток), 1701, 2072, 3149(пут 223), 1621, 1620, 1617, 1612, 1609, 1608, 1607, 1606, 1605, 1530, 1500, , 2224, 2220(пут), 3160, 2299(пут), све КО Звонце, к.п. бр. 61, 49, 57, 62 све КО Јасенов Дел, општина Бабушница.

Израђивач урбанистичког пројекта може, у договору са наручиоцем, да у мањој мери прошири или смањи обухват урбанистичког пројекта, уколико се покаже таква потреба у фази детаљне урбанистичке разраде локације.

Ужа разрада урбанистичким пројектом обухвата парцеле са списка на коме се планирају прекидне коморе, резервоари  бустер станице, и то:

4343 КО Ракита - прекидна комора

3751 КО Ракита - резервоар Ракита

2163 Ко Звонце - резервоар Звонце

909/1 КО Звонце - бустер станица

807 КО Звонце - резервоар Звоначка Бања

1702 КO Звонце - бустер станица

- Урбанистички пројекат, Пројекти препарцелације са Пројектима геодетских обележавања и Елаборати геодетских радова

Приликом разраде предметног подручја Урбанистичким пројектом придржавати се релевантних законских и подзаконских аката, као и услова надлежних институција који се прибављају за потребе израде истог.

Ради остваривања основног циља израде предметног урбанистичког пројекта потребно је:

- урадити анализу постојећег стања предметног подручја,

- дефинисати урбанистичко техничке услове за лоцирање, обликовање и изградњу планираних садржаја,

- дати предлог нове препарцелације за предметно подручје,

Урбанистички пројекат се израђује на овереном катастарско-топографском плану (обезбеђује Наручилац).

Урбанистички пројекти садржи текстуални и графички део.

Текстуални део урбанистичког пројекта садржи:

- правни и плански основ;

- обухват урбанистичког пројекта;

- услове изградње (намена, регулација и нивелација, приступ локацији, начин решења паркирања и по потреби друге специфичне услове);

- нумеричке показатеље (површине, индекс изграђености или индекс заузетости, спратност или висина, број паркинг места, проценат зелених површина и по потреби друге специфичне услове);

- начин уређења слободних и зелених површина;

- начин прикључења на инфраструктурну мрежу;

- инжењерскогеолошке услове;

- мере заштите животне средине;

- мере заштите непокретних културних и природних добара;

- технички опис објекта и по потреби фазност изградње;

- степен инфраструктурне и комуналне опремљености и друге услове за формирање грађевинске парцеле када се ради урбанистички пројекат за објекте из члана 76. ст. 2. и 3. овог правилника.

Графички део урбанистичког пројекта садржи:

- регулационо нивелационо решење локације;

- приказ саобраћајне и комуналне инфраструктуре са прикључцима на спољну мрежу;

- идејна архитектонска решења објеката;

- по потреби, планирану парцелацију.

Графички део урбанистичког пројекта се у зависности од обухвата ради у пригодној размери 1:500, односно 1:1.000 када се ради о ширем комплексу. Изузетно се ради у размери 1:100 када је мали просторни обухват или 1:2.500 када се урбанистички пројекат ради за потребе архитектонско-урбанистичког обликовања површина јавне намене линијских инфраструкурних објеката јавне намене.

Урбанистички пројекат садржи изјаву одговорног урбанисте да је урбанистички пројекат израђен у складу са Законом и прописима донетим на основу Закона, као и да је израђен у складу са важећим планским документима.

Идејно архитектонско решење саобраћајних површина је саставни део Урбанистичког пројекта. Приликом уређења предметног подручја приоритет је :

- Обликовање предметног подручја вршити у складу са планираном наменом,

- Елементи дати Урбанистичким пројектом представљаће стечену обавезу за инвеститора приликом изградње на предметном простору.

Урбанистички пројекат се израђује на овереној катастарско-топографској подлози коју наручилац доставља пружаоцу услуге.

Урбанистички пројекат доставити у електронској форми и три штампана примерка.

Пројекте Препарцелације са Пројектима геодетског обележавања доставити у електронској форми и три штампана примерка.

- Фазе израде пројекта:

- Прикупљање подлога,

- Израда иницијалног предлога урбанистичког пројекта, усаглашавање предложеног решења са наручиоцем и исходовање услова и подлога за израду пројекта,

- Израда урбанистичког пројекта и спровођење процедуре за потврђивање,

- Након потврђивања урбанистичког пројекта чији је саставни део предлог препарцелације, сачинити и предати на потврђивање пројекат препарцелације са пројектом геодетског обележавања,

- Израда Елабората геодетских радова и реализација предложене препарцелације у служби за катастар непокретности.

- ОБАВЕЗЕ ПРОЈЕКТАНТА ( ПРУЖАОЦА УСЛУГА)

- Израда Урбанистичког пројекта са свим потребним садржајима које доставља инвеститору у 4 четри штампана примерка и у дигиталном формату на ЦД-у оверену електронским сертификатом у складу са Законом о планирању и изградњи и важећим правилницима и подзаконским актима,

- Израда Пројеката препарцелације (за сваку обухваћену КО) који је у складу са Урбанистичким пројектом у 4 (четри) штампана примерка и у дигиталном формату на ЦД-у оверени електронским сертификатом, саставни део Пројекта препарцелације је Пројекат геодетског обелећавања,

- Израда Пројеката геодетског обележавања (за сваку обухваћену КО) који је саставни део Пројекта препарцелације 4 (четри) штампана примерка и у дигиталном формату на ЦД-у оверени електронским сертификатом,

- Израда и предаја Елабората геодетских радова (за сваку обухваћену КО) за потребе реализације Пројеката препарцелације код надлежне службе за пословe државног премера и катастра, достава у дигиталном формату на ЦД-у оверен електронским сертификатом,и доказ о поднетом захтеву.

- ОБАВЕЗЕ ИНВЕСТИТОРА ( НАРУЧИОЦА)

Инвеститор се обавезује да за потребе израде Урбанистичких пројеката достави пружаоцу услуге :

- дигиталне подлоге, катастарско-топографски план, копије плана предметних парцела и листове непокретности,ж

- израђено идејно решење јавне водоводне мреже насеља Ракита, Звонце и Звоначка бања,

- прибави услове имаоца јавних овлашћења и надлежних институција за потребе израде Урбанистичког пројекта,

- стави на располагање планску, техничку документацију, као и податке са којима располаже у вези предметних локација, а нарочито Идејно решење предметне водоводне мреже са објектима водоснабдевања, у pdf и dwg формату.

ИНВЕСТИТОР

Општина Бабушница

__________________